# ACORD DE MEDIU

Nr.  din   .05.2022

Ca urmare a cererii adresate de S.C. VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L., cu sediul în Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu nr.6Q, birou 2, sector 6, înregistrată la APM Bucuresti cu nr. 18884/26.10.2021, completată cu nr. 20080 din 19.11.2021 și nr. 137 din 05.01.2022, în baza prevederilor:

- Ordonanței de urgență a Guvernului  nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările și ulterioare;

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

- Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul

- „construire centru comercial și drive-in cu regim de înălțime P+1E, amenajare drumuri de incintă, platforme și spații parcare, amplasare indicatoare de circulație, împrejmuire, organizare de șantier”,

- „construire magazin retail cu regim de înățime parter înalt, amenajarea de parcări supraterane, amenajarea incintei cu spații verzi, mobilier urban, iluminat, accese rutiere, bariere auto, stații încărcare vehicule electrice, alei carosabile și pietonale, împrejmuire teren, construcție post trafo, organizare de șantier în incintă”,

- „construire hypermarket, comercializare produse alimentare și nealimentare, amplasare container tip bufet imbiss, spațiu de servire-cort imbiss, bazin rezervă incendiu, amenajări exterioare în incintă/platformă parcare, sp. verzi, drumuri, trotuare, împrejmuire, accese rutiere și pietonale, organizare de șantier, stații încărcare vehicule electrice, container reciclare, padocuri de cărucioare, bazin de retenție, rețele tehnico edilitare incintă și branșamente și branșamente utilitare”

- „realizare drum de legătură între Șoseaua Colentina și Șoseaua Andronache și amenajare sens giratoriu la intersecția cu Șoseaua Andronache, relocare stație alimentare STA și organizare executare lucrări, solicitate beneficiar”

titular: S.C. VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.

având amplasamentul: Șos. Colentina nr.461, nr. cadastral 240236, respectiv lot 1 – 240723, respectiv lot 2 – 240724, respectiv lot 3 – 240725 si respectiv lot 4 – 240726, sector 2, Bucuresti.

în scopul stabilirii condițiilor și a măsurilor pentru protecția mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului,

care prevede:

# I.

1. a) Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa 2, pct. 10 b);

b) proiectul nu se va implementa într-o arie naturală protejată sau sit Natura 2000 sau în vecinătatea acestora;

c) proiectul nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Descrierea proiectului si a tuturor caracteristicilor lucrarilor prevazute de proiect, inclusiv instalatiile, echipamentele si resursele naturale utilizate:

- Descrierea proiectului

Proiectul se va implementa intr-o incinta proprietate privată, avand o suprafata de 89397 mp, conform bilant:

Bilant general

|  | Suprafata (mp) | Procent (%) |
| --- | --- | --- |
| S teren | 89.397 |  |
| Terenuri afectate de extinderea structurii rutiere prin PUZ Sector 2 | 8.727 |  |
| S teren ramasa | 80.670 | 100 |
| Lot 1 | 22.739 | 100 |
| Lot 2 | 8.860 | 100 |
| Lot 3 | 49.071 | 100 |
| Lot 4 | 6.513 | 100 |
| S constructii | 22.813,62 | 28,28 |
| Lot 1 | 5.740,53 | 25,25 |
| Lot 2 | 2.278,09 | 25,71 |
| Lot 3 | 14.795 | 30,15 |
| Lot 4 | 0 | 0 |
| S circulatii, carosabile, pietonale | 33.559,18 | 41,60 |
| Lot 1 | 10.111,87 | 44,46 |
| Lot 2 | 3.907,31 | 44,10 |
| Lot 3 | 19.540 | 39,82 |
| Lot 4 | 6513 | 100 |
| S spatii verzi permeabile | 24.297,2 | 31,12 |
| Lot 1 | 6.886,60 | 30,29 |
| Lot 2 | 2.674,6 | 30,19 |
| Lot 3 | 14.736 | 30,03 |
| Lot 4 | 0 | 0 |

Conform Planul Urbanistic Zonal - Sector 2 lotul 3 se intinde pe 2 (doua) UTR-uri:

- S teren UTR M2  - 22739 mp (100%) – Lot 1 – Hypermarket;

- S teren UTR M2  - 8860 mp (100%) – Lot 2 – Magazin Retail;

- S teren UTR M2  - 44347 mp (100%) – Lot 3 – Centru Comercial și Drive-In

  - S construita – 14911 mp (33,62%)

  - S cai acces, platforme, parcari – 19424 mp (43,80%)

  - S sp.verde – 10012 mp (22,58%)

- S teren UTR V* - 4724 mp – Lot 3

  - S sp.verde – 4724 mp (100%)

Total S teren UTR M2 + UTR V* - 49071 mp – Lot 3 :

  - S construita – 14911 mp (30,39%)

  - S cai acces, platforme, parcari – 19424 mp (39,58%)

  - S sp.verde – 14736 mp (30,03%)

S teren UTR M2  - 6513 mp – Lot 4 – Drum.

Proiectul prevede:

LOT 1: Construire Hypermarket parter pentru comercializare produse alimentare si nealimentare,

amplasare container tip bufet imbiss, spatiu de servire (cort imbiss), bazin rezerva incendiu, amenajari exterioare in incinta/platforma parcare, spatii verzi, drumuri, trotuare, imprejmuire, accese rutiere si pietonale, organizare de santier, statii incarcare vehicule electrice, container reciclare, padocuri de carucioare, bazin de retentie, retele tehnico edilitare incinta si bransamente si bransamente utilitare.

LOT 2: Construire Magazin Retail cu regim de inaltime parter inalt, amenajarea de parcari supraterane, amenajarea incintei cu spatii verzi, mobilier urban, iluminat, accese rutiere, bariere auto, statii incarcare vehicule electrice, alei carosabile si pietonale, imprejmuire teren, constructie

post trafo, organizare de santier in incinta.

LOT 3: Construire Centru Comercial si Drive-In cu regim de inaltime P+1E, amenajare drumuri de incinta, platforme si spatii parcare, amplasare indicatoare de circulatie, imprejmuire, organizare de santier.

LOT 4: Realizare Drum de Legatura intre Soseaua Colentina si Soseaua Andronache si amenajare sens giratoriu la intersectia cu Soseaua Andronache, relocare statie alimentare STA si organizare executare lucrari, solicitare beneficiar amplasate in Sos. Colentina nr. 461, Sector 2, Bucuresti, nr. cadastral 240236, respectiv lot 1 – 240723, respectiv lot 2 – 240724, respectiv lot 3 – 240725 si respectiv lot 4 – 240726.

Cele 4 imobile se afla in proprietatea privata a beneficiarului SIFI BH RETAIL S.A.

Bilanț territorial pe fiecare lot:

| Teren | Nr. cad. | Obiectiv | Suprafata teren (mp) | Procent (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teren total | 240236 | Suprafata totala a terenului | 89.397 |  |
| Lot 1 | 240723 | Hypermarket Parter Regim de inaltime = P POT = 24,47% CUT = 0,24 | 22.739 | 100 |
|  |  | Constructii | 5.740,53 | 25,25 |
|  |  | Circulatii carosabile, pietonale si alei | 10.111,87 | 44,46 |
|  |  | Locuri de parcare: 271 |  |  |
|  |  | Spatiu verde | 6.886,60 | 30,29 |
| Lot 2 | 240724 | Magazin retail cu regim de inaltime Parter inalt Hmax Cornisa: 6,70 m H max Constructie = 6,70 m P.O.T. = 25,71% C.U.T. = 0,26 mp.ADC | 8.860 | 100 |
|  |  | Constructii | 2.278,09 | 25,71 |
|  |  | Suprafata Construita parter | 2.278,09 |  |
|  |  | Suprafata Construita la sol | 2.278,09 |  |
|  |  | Suprafata Desfasurata | 2.278,09 |  |
|  |  | Suprafata Utila Totala | 2.118,38 |  |
|  |  | Circulatii carosabile, pietonale si alei | 3907,31 | 44,10 |
|  |  | Locuri de parcare: 127 |  |  |
|  |  | Spatiu verde | 2674,6 | 30,19 |
| Lot 3 | 240725 | Centru comercial si Drive-In cu regim de inaltime P+1E P.O.T. = 30,15% C.U.T. = 0,31 | 49.071 | 100 |
|  |  | Constructii | 14.795 | 30,15 |
|  |  | S. construita Etaj 1 - constructie propusa (C1.b Corp administrativ) | 377 |  |
|  |  | Scd propusa (constructii permanente + provizorii) | 15.172 |  |
|  |  | S construita subterana C5 - camera pompe si bazine de apa hidranti si sprinklere subterane | 307 |  |
|  |  | S construita subterana C7 - bazin retentie | 436 |  |
|  |  | Circulatii carosabile, pietonale si alei | 19.540 | 39,82 |
|  |  | Locuri de parcare: 515 |  |  |
|  |  | Spatiu verde, din care | 14.736 | 30,03 |
|  |  | UTR V* | 4724 |  |
| Lot 4 | 240726 | Drum de legatura intre Soseaua Colentina si Soseaua Andronache | 6.513 | 100 |
|  |  | Suprafata carosabil, alei si accesuri | 6.513 | 100 |

Arbori plantati

| Teren | Suprafata (mp) | Procent (%) | Copaci propusi pentru amplasament |
| --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | 6.886,60 | 30,29 | pentru 1 copac/100mp de spatii verzi = 70 buc. pentru 1 copac/4 locuri de parcare = 68 buc. |
|  |  |  | Total copaci propusi pe amplasament = 138 buc. |
| Lot 2 | 2.674,6 | 30,19 | +27 buc. copaci plantati la 1/100 mp de spatii verzi +32 buc. copaci plantati la 1/4 locuri de parcare -2 copaci defrisati pentru acces auto (Populus X Canadensis - plop canadian) +8 buc. copaci plantati pentru copacii taiati (Tilia cordata – tei pucios) 5 buc. copaci existenti si pastrati (Morus Alba - dud alb si Acer Pseudoplatanus - paltin de munte) |
|  |  |  | TOTAL buc. copaci propusi pentru plantare pe amplasament: 67 TOTAL buc. copaci rezultati pe amplasament: 72 |
| Lot 3 | 14.736 | 30,03 | Copaci existenti care se mentin = 12 buc. Copaci defrisati = 0 buc. Copaci propusi pentru amplasament: pentru 1 copac/100mp de spatii verzi = 148 buc. pentru 1 copac/4 locuri de parcare = 129 buc. |
|  |  |  | Total copaci propusi pe amplasament = 277 buc. Total copaci rezultati pe amplasament = 289 buc. |
| Lot 4 | 0 | 0 | +13 buc. copaci plantati conform Ord. 1294/2017 (Tilia cordata-tei pucios) |

Prin proiect se asigura 913 de locuri de parcare amplasate suprateran, astfel, se va planta un arbore la 4 locuri de parcare, rezultand un minim de 229 arbori.

Conform RLU PUZ Sector 2 se va planta cate un arbore la 100 mp de spatiu verde amenajat, rezultand un minim de 245 arbori.

Se propun plantarea a 495 de arbori amplasati pe sol natural.

Impreuna cu arborii existenti ce se pastreaza si cei ce se planteaza in compensare pentru cei defrisati rezulta un total de 512 arbori pentru loturile 1, 2, 3 si 4.

Locuri de parcare

| Teren | Necesar locuri de parcare | Locuri de parcare asigurate |
| --- | --- | --- |
| Lot 1 | 184 locuri de parcare | 271 locuri de parcare |
|  | Adc (aria desfasurata construita) comert: 3164,16 mp: 20 mp +10% angajati = 175 locuri Au (aria utila) birouri = 71,23 mp: 60 mp + 20% angajati = 2 locuri Adc (aria desfasurata constuita) depozit = 494,83 mp: 100 mp + 30% angajati = 7 locuri | - persoane cu dizabilitati: 11 locuri de parcare - clienti si angajati: 249 locuri de parcare - parinti si copii 8 locuri de parcare - incarcare electrica: 3 locuri de parcare |
| Lot 2 | 85 locuri de parcare | 127 locuri de parcare |
|  | Adc (aria desfasurata construita) comert: 1382,28 mp: 20 mp +10% angajati = 77 locuri Adc (aria desfasurata constuita) depozit = 593,47 mp: 100mp + 30% angajati = 8 locuri | - persoane cu dizabilitat : 4 locuri de parcare - clienti si angajati: 119 locuri de parcare - parinti si copii 2 locuri de parcare - incarcare electrica: 2 locuri de parcare |
| Lot 3 | 484 locuri de parcare | 515 locuri |
|  | Adc (aria desfasurata construita) comert: 8.042 mp: 20 mp +10% angajati = 443 locuri Au (aria utila) birouri = 363 mp: 60 mp + 20% angajati = 8 locuri Adc (aria desfasurata constuita) depozit = 2.491 mp: 100 mp + 30% angajati = 33 locuri | - persoane cu dizabilitati: 20 locuri de parcare - clienti si angajati: 490 locuri de parcare - incarcare electrica: 5 locuri de parcare |
| Lot 4 | Nu sunt necesare locuri de parcare |
| Total | 184 + 85 + 484 = 753 locuri de parcare | 271 + 127 + 515 = 913 locuri de parcare |

- Împrejmuiri

Terenul va fi imprejmuit pe limitele laterale si pe limita posterioara cu gard opac cu inaltimea de 2,50 m. Pe limita catre strada nu se va realiza imprejmuire.

La lotul 1, pentru protectia acustica a locuintelor din vecinatate, se vor prevedea pereti fonoizolanti in zona de andocare. Panouri sunt alcatuite din doua fete din otel (o fata plina si una perforata), avand in interior placi din vata minerala bazaltica de inalta densitate.

La lot 2 si Lot 3 pe latura estica se va amenaja un panou fonoabsorbant, va fi amplasat astfel

incat sa nu umbreasca ferestrele camerelor de locuit.

- Echiparea edilitara

Asigurarea cu utilitati, se va realiza prin extinderea retelelor de alimentare cu apa, canalizare

menajera, alimentare cu energie electrica si gaz existente in zona pentru fiecare lot in parte.

asigurate din reţelele publice.

- Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa potabila se va realiza, prin racordarea la reteaua de apa potabila a municipiului Bucuresti prin bransamente de apa independente. Se vor dezvolta retelele de distributie, prin solutionarea traseelor spre parcelele de teren, pe care se vor realiza constructii. Dimensionarea retelelor va fi facuta astfel incat sa asigure debitele necesare, pentru confortul utilizatorilor. Pe reteaua de apa se vor prevedea hidranti de incendiu, pe langa cele existente.

Reteaua de alimentare cu apa potabila urmeaza traseul drumurilor interioare, fiind amplasat pe zona verde, aferenta drumului.

Sisteme, instalatii si dispositive de limitare si stingere a incendiilor – Sunt prevazute

urmatoarele instalatii de stingere/protectie impotriva incendiilor:

- Instalatii de stingere a incendiilor cu hidranti interiori;

- Instalatii de stingere a incendiilor cu hidranti exteriori;

- Instalatii de stingere a incendiilor cu sprinklere (actionare automata).

Canalizarea

In etapa de executie: efluentii lichizi generati de proiect, pentru fiecare organizare de santier in parte sunt reprezentati de:

- ape uzate rezultate de la organizarea de santier;

- apa uzate spalare roti autospecialelor iesire santier.

In fiecare organizare de santier, personalul lucrator va folosi toaletele ecologice mobile, amplasate in incinta organizarii de santier. Toaletele ecologice vor fi agrementate astfel incat sa nu se produca in nici un fel contaminarea zonelor in care sunt amplasate. Dupa terminarea lucrarilor sau partilor de lucrari, toaletele vor fi indepartate, iar zona va fi adusa la starea initiala.

Pe perioada santierelor apele uzate menajere vor fi colectate, iar apele vor fi deversate intr-un bazin etans vidanjabil din polietilena, urmand ca dupa inchieierea santierului aceste instalatii sa fie dezinstalate.

Se va amplasa o cuva cu destinatia de spalare a autospecialelor ce ies din zona santierului pentru fiecare lot in parte. Apele uzate colectate vor fi devarsate intr-un bazinul vidanjabil dupa ce vor fi prepurate.

In etapa de funcționare:

Canalizarea menajera – este dimensionata astfel incat sa preia apa uzata menajera rezultata si a condensului provenit de la unitatile de climatizare.

Reteaua de canalizare ape uzate menajere se va realiza prin extinderea retelei de canalizare ape uzate menajere a municipiuluI Bucuresti, si prin racordarea pe parcela.

In fiecare amplasment al obiectivelor Masterplan-ului se vor executa retele de canalizare independente, in sistem separativ, cu evacuare in reteaua de canalizare, dupa preepurare locala.

Canalizarea pluviala – este dimensionata astfel incat sa preia apa pluviala. Astfel apa pluviala va fi colectata de pe suprafetele parcelei, implicit, si a constructiilor aferente parcelei, printr-o retea de ape pluviale ce va transporta gravitational apa meteorica in colectorul pluvial existent in zona.

Apele pluviale preluate de pe spatiile de parcare clienti si parcare masini proprii si aprovizionare vor fi preluate de guri de scurgere carosabile si vor fi transportate la un separator de hidrocarburi cu camera de separare namol si hidrocarburi si by-pass care realizeaza si decantarea nisipului si

namolului.

Exista un bazin de stocare din beton care va cuprinde apa pluviala din incinta si rezerva de apa pentru irigatii.

Lot 1 - Hypermarket

Condensul provenit de la aparatele de climatizare se va prelua prin conducte din PVC de DN32 si se va dirija spre coloanele de evacuare a apelor uzate. Racordarea acestor conducte se va face obligatoriu prin sifonare.

Condensul provenit de la aparatele frigorifice vor fi colectate cu ajutorul unei retele de canalizare

montata ingropat la intradosul placii parterului. Astfel aceste ape vor fi directionate catre un camin exterior cu rol de separare hidraulica. Pentru evitarea inghetului s-a prevazut un sistem de

degivrare ce se va monta pe conductele amplasate in camin cat si in stratul de pietris de la baza

acestuia.

Apele uzate accidentale de pe pardoseala se vor colecta cu ajutorul sifoanelor de pardoseala din

inox, sifoane alese conform prescriptiilor din caietul de sarcini.

Apele uzate menajere colectate de la obiectele sanitare, sunt evacuate gravitational prin curgere

libera la reteaua de canalizare care se va executa in incinta.

Pentru fiecare consumator de apa s-au prevazut racorduri de canalizare aferente obiectelor sanitare si sifoane de pardoseala.

Racordurile obiectelor sanitare se fac aparent, urmand a fi mascate dupa efectuarea probei de

etanseitate si de eficacitate.

Pentru pre-epurarea apelor uzate cu continut de grasimi au fost prevazute 4 separatoare de grasimi din beton, cu montaj subteran, fiecare avand o trapa de namol de 400 litri si debitul nominal de 4 l/s.

Separatoarele sunt prevazute cu strat de protectie interior, hidroizolator si dispozitiv de prelevare

probe.

Apele colectate in reteaua exterioara de canalizare se vor directiona catre caminul de racord la

retelele exterioare existente in zona.

• Ape meteorice

Apele meteorice ce provin din ploi sau din topirea zapezilor de pe acoperisul cladirii sunt colectate cu ajutorul sifoanelor si evacuate in reteaua de canalizare exterioara. Preluarea apelor meteorice de pe acoperis se va realiza printr-un sistem depresionar realizat din receptori terasa si coloane de coborare montate perimetral pe cladire. Este strict interzisa racordarea oricarui alt sistem de canalizare la sistemul de canalizare pluviala.

Apele pluviale de pe platforme (drumuri interioare de acces si parcare autoturisme) se vor colecta cu ajutorul gurilor de scurgere, transportate cu ajutorul unei retele distincte si vor fi deversate in bazinul de retentie. Inainte de descarcare in bazinul de retentie, apele vor fi tratate de posibilele infestari cu hidrocarburi cu ajutorul unui separator de hidrocarburi debit nominal 20 litri/s si by-pass debit maxim 200 l/s; cu fitru coalescent, decantor de namol intern, montat subteran. Gurile de scurgere vor fi prevazute cu depozit de namol, sifon si cos de aluviuni.

Apele pluviale de pe acoperisul cladirii vor fi colectate prin intermediul unei retele de canalizare exterioara realizata exclusiv in acest scop, urmand ca apoi a fi descarcate in bazinul de retentie.

Caminul de pompare va avea un volum util de minim 450 mc si va fi echipat cu 2 pompe (1A+1R) pentru evacuarea apelor de ploaie pe timp uscat in reteaua stradala de canalizare.

Unirea retelei de canalizare a condensului cu reteaua de canalizare interioara se va realiza in exteriorul cladirii.

Inainte ca apele uzate menajere infestate cu grasimi sa fie deversate in reteaua de canalizare publica, vor fi trecute printr-un separator de grasimi.

Spatiile pentru congelare si raioanele frigorifice cu produse din carne cu autoservire se echipeaza cu sifoane dispuse in exterior si conducte de racordare din materiale inoxidabile. Pentru toate spatiile frigorifice se va instala un sifon de chiuveta sub tencuiala cu capac din otel inoxidabil pozitionat spre exteriorul camerelor frigorifice.

Racordarea la reteaua de canalizare exterioara a unitatilor din cadrul magazinului cu profil alimentatie publica (IMBISS) si a raioanelor de tehnica alimentara se va face prin intermediul a cate unui separator de grasimi.

Se propune un Bazin de retentie subteran cu volum de 450 mc. Apele pluviale din bazinul de retentive se vor deversa in reteaua stradala in mod controlat prin pompare.

Lot 2 - Magazin Retail:

Pentru preluarea canalizarii menajere cu posibile grasimi, provenita de la brutarie, apele uzate menajere sunt trecute in prealabil printr-un separator de grasimi, montat ingropat in exteriorul cladirii, avand capacitatea totala de 190 litri. Din separatorul de grasimi apele uzate menajere vor fi directionate catre reteaua de canalizare menajera.

Condensul provenit de la aparatele de climatizare se va prelua prin conducte si se va dirija spre coloanele de ape uzate. Racordarea acestor conducte se va face obligatoriu prin sifonare.

Condensul provenit de la aparatele frigorifice va fi colectat cu ajutorul unei retele de canalizare, montata ingropat sub cota 0.00. Astfel aceste ape vor fi directionate catre un camin exterior din care apa se va infiltra in sol (camin de scurgere MOPRO).

Pentru evitarea inghetului s-a prevazut un sistem de degivrare ce se va monta atat pe conductele amplasate in camin cat si in stratul de pietris de la baza acestuia.

Apele uzate accidentale de pe pardoseala se vor colecta cu ajutorul sifoanelor de pardoseala din

inox.

Apele uzate menajere colectate de la obiectele sanitare sunt evacuate gravitational, prin curgere

libera, la reteaua de canalizare care se va executa in incinta.

Apele colectate in reteaua exterioara de canalizare se vor directiona catre reteaua publica de canalizare.

• Ape meteorice

Apele meteorice, ce provin din ploi sau din topirea zapezilor, de pe acoperisul cladirii sunt colectate cu ajutorul jgheaburilor si evacuate in reteaua de canalizare exterioara prin burlane. Apele pluviale de pe suprafata parcajelor supraterane vor fi colectate cu ajutorul gurilor de scurgere si directionate catre un separatorul de hidrocarburi si apoi deversate in bazinul de retentie.

Apele pluviale, colectate in bazinul de retentie, se vor pompa in caminul de racord canalizare, de

unde vor fi directionate catre reteaua publica de canalizare.

Apele colectate de rigola se vor directiona catre separatorul de hidrocarburi.

Apele pluviale aferente suprafetelor carosabile vor fi dirijate catre separator de hidrocarburi ACO

OLEOPATOR C - NS 8/80 cu trapa de namol integrata si dispozitiv de ocolire.

Toate apele pluviale se vor colecta in bazinul de retentie ce va avea un volum mnim e 71,66 mc, iar pentru evacuarea apelor din bazinul de retentie in reteaua de canalizare publica se vor utiliza doua pompe activa/rezerva cu debit de 10 l/s fiecare.

Lot 3 – Hornbach:

Ape uzate menajere (de la grupuri sanitare si zona de bucatarie a restaurantelor) si cele pluviale

vor fi colectate prin retele separate si apoi evacuate la retelele exterioare executate in sistem divizor, dupa care vor fi deversate in reteaua publica de canalizare din zona.

- Ape uzate cu grasimi provenite de la bucatarii, restaurante din zona de food court.

Pentru evacuarea apelor uzate rezultate in urma spalarii pardoselilor interioare se va folosi separatorul de lichide usoare si nisip prevazut in pardoseala camerei de curatenie.

Ape pluviale colectate de pe suprafete betonate si invelitori vor fi canalizate catre un bazin de retentie dupa care vor fi evacuate prin pompare la debit redus si constant in reteaua publica de canalizare existenta in zona.

Instalatia de canalizare pluviala se imparte in 2 subdiviziuni: canalizare pluviala curata de pe invelitori si canalizare pluviala de pe surpafete de drumuri si parcari.

Instalatiile interioare de canalizare pluviala (care colecteaza de pe acoperisuri) se realizeaza in sistem vacuumatic si gravitational, utilizandu-se receptori de invelitoare si retele de conducte din

PEID pentru canalizare. Pentru zona de Drive IN, conductele vacuumatice de canalizare vor fi isolate impotriva inghetului cu fir incalzitor si termoizolatie din cochilii de armaflex sau k flex jacketate cu table de aluminiu de 0,8 mm. Conductele de distributie interioara se vor realiza din polietilena si vor functiona in sistem vacuumatic prin coloane pana la cota 0, dupa care se trece in sistem gravitational (conducte cu panta) catre o retea de canalizare pluviala care va transporta apele pluviale curate direct catre bazinul de retentie ape pluviale.

Acoperisul zonei de vanzare materiale de gradinarit va fi canalizat printr-un sistem gravitational de evacuare ape pluviale prevazut cu receptoare de jgheab.

Evacuarea de ape pluviale  de pe cladire se va face in functie de sistemul de evacuare apa pluviala de pe acoperis conform normativelor in vigoare. Stresinile trebuie luate in considerare in sistemul de evacuare ape pluviale acoperis si prevazute cu tot sistemul (conducte/camine etc) necesar pentru preuarea apelor in camine.

Preluarea apelor pluviale de pe drumurile si parcarile exterioare se va realiza prin intermediul gurilor de scurgere stradale prevazute cu depozit de aluviuni, sifon anti-miros si gratar carosabil clasa D400.

Gurile de scurgere vor evacua catre caminele de vizitare montate pe reteaua de canalizare pluviala exterioara, iar prin intermediul colctoarelor de canalizare vor fi directionate la separatorul de hidrocarburi.

Parcarea de pe terasa cladirii va deversa apele pluviale in reteaua exterioara care preia si drumurile si parcarile de la nivelul terenului care va directiona catre separatoarul de hidrocarburi.

Separatorul de hidrocarburi este prevazut cu filtru coalescent (clasa 1), care poate fi usor de curatat si inlocuit si are 2 compartimente: un decantor de namol (separator namol – denisipator), separator de ulei propriu zis si un by-pass. La partea superioara, prezinta doua guri de vizitare care sunt folosite pentru prelevarea de probe si pentru evacuarea namolului si a hidrocarburilor retinute de acesta. Separatorul este dotat cu flotor de siguranta pentru nivel namol si hidrocarburi.

Trapa (decantorul) de namol permite decantarea de namol din apa colectata de pe suprafetele exterioare (drumuri si parcari).

Separatorul de hdirocarburi a fost dimenionat pentru o capacitate (debit maxim) de apa pluviala de 350 l/s care poate trece prin by-pass si 70 l/s debit nominal care trece prin separatorul de ulei. Capacitatea minima a trapei de namol este de 6.500 litri.

Dupa trecerea prin separator apele pluviale vor fi colectate in bazinul de retentie subteran, constructie din beton armat.

Apele pluviale vor fi evacuate prin pompare catre reteaua publica de canalizare din zona. Se vor

utiliza 2 electropompe uscate. Pompele evacueaza apa printr-o conducta din PEID, sub presiune, pana la un camin de disipare a energiei de la care se va trece in curgere graviationala pana la caminul de racord la reteaua publica.

Colectara apelor menajere si pluviale montate la exteriorul cladirilor, se va realiza in sistem gravitational separativ, ingropat sub cota de inghet.

Scurgerile de ape pluviale (burlanele) pentru evacuare ale Magazinului de material de gradinarit pe cat este permis sa se coboare pe partea stanga sau dreapta a peretilor transversali si pe zona accesului principal sa se coboare pe latura din spate/nevazuta a stalpului.

Apele uzate menajere si apele pluviale sunt descarcate separat.

Preluarea apelor pluviale de pe copertine va fi facuta prin intermediul receptorilor de terasa, burlanelor montate lateral si conduse catre canalizarea pluviala din incinta.

Se alege un separator de grasimi cu avand debitul maxim de pre-epurare de 2 l/s montat ingropat, din beton armat, prevazut cu trapa de namol 200 litri, capacitate depozitare grasimi 190 litri

- Apa pluvială

Se va construi un bazin de retentie avand volumul util de 820 mc, in care se va monta un grup de pompare ape pluviale, format din 1A+1R pompe (1 pompa activa +1 pompa de rezerva).

Se alege un separator de hidrocarburi cu by-pass avand debitul maxim de pre-epurare de 350 l/s si debitul nominal de 70 l/s Capacitatea minima a trapei de namol este de 6500 litri.

- Agent termic și ventilație

Lot 1 – Hipermarket:

Incalzirea si racirea zonei de depozitare se va face cu pardoseala radianta industriala.

Instalatia de ventilare este alcatuita din o centrala de tratare aer ce asigura necesarul de aer

proaspat si evacuarea aerului viciat din spatiul de vanzare cu amanuntul, din zona chiriasilor,

respectiv din zona vitrina asistata-carmangerie.

Pentru spatiile cu degajari de nocivitati (grupuri sanitare, vestiare, spalatoare, spatii tehnice au fost prevazute ventilatoare de evacuare aer tip turela, montate pe acoperis, sau ventilatoare axiale montate pe canalele de ventilare.

Spatiile tehnice dispun de ventilatie specifica, naturala, mecanica sau mixta.

In birourile si spatiile in care s-a solicitat un sistem de racire pentru sezonul cald, va fi montat un

sistem VRV format din unitati interioare tip caseta cu refulare pe 4 directii montate in plafonul fals si unitate exterioara (grup compresor) montata pe acoperis.

Sistemele VRV vor fi alimentate cu freon ecologic. Unitatile interioare au puteri de racier cuprinse

intre 1.7 kW si 5.0 kW.

In camerele 03.08 (spatiu instruire) si 04.05 (birou receptie marfuri) si 3.10 (camera tehnica) s-au

montat unitati de climatizare split, alcauite dintr-o unitate interioara tip caseta montat in tavanul fals si o unitate exterioara montat pe acoperis.

Lot 2 – Magazin Retail:

Nu vor exista surse de poluare a aerului

Lot 3 – Hornbach:

Asigurarea incalzirii spatilor si apa calda menajera se propune a se face prin centrala termica pe

gaz individuala. Puterea centralei va fi de 400 kW.

- Alimentare cu energie electrica

Se realizeaza prin racordarea la reteaua electrica a municipiului Bucuresti, prin bransamente independente. Se vor dezvolta retelele de distributie, prin solutionarea traseelor spre parcelele de teren, pe care se vor realiza constructii. Dimensionarea retelelor va fi facuta astfel incat sa asigure necesarul, pentru confortul utilizatorilor.

La nivelul cladirii, exista o serie de tablouri/echipamente electrice care trebuie sa functioneze fara intrerupere si care vor fi alimentate prin intermediul unui grup electrogen.

- Alimentare gaze naturale

Asigurarea incalzirii spatilor si apa calda menajera se face prin centrala termica pe gaz individuala pentru fiecare complex in parte.

Astfel se va realiza extinderea retelei de alimentare cu gaz metan, prin racordarea independenta la reteaua existenta in zona.

S-au adoptat urmatoarele solutii de colectare pentru fiecare obiectiv de investitie:

- Gospodaria de deșeuri:

La fiecare obiectiv de investitie deseurile se vor depozita pe sortimente in pubele inchise ermetic,

care vor fi amplasate intr-un punct gospodaresc propriu, de unde vor fi colectate si transportate de catre firme specializate, conform contractului de prestari servicii.

Deseurile de tip menajere se vor depozita europubele inchise in spatii inchise. Pentru aceasta se

prevede sursa de apa pentru curatare/intretinere, sifon de pardoseala si sistem de racire.

Se vor delimita zonele de depozitare deseuri, asigurandu-se spatiile pentru amplasarea europubelelor pe tipuri de deseu, a presei de deseuri.

- Organizarea de santier

Organizarea de santier se realizeaza in incinta proprie a fiecarui lor in parte, la cota terenului natural, in spatiile disponibile si se fac pentru realizarea celor 3 centre comerciale si executia drumului de legatura.

Lucrarile de organizare de santier vor consta in:

- imprejmuire din panouri demontabile in jurul obiectivului sau a zonelor cu materiale;

- amplasare baraci muncitori (birou + loc servit masa + vestiar);

- amplasare magazii pentru materiale;

- amplasare grup de toalete ecologice vidanjate;

- spații de depozitare materiale;

- pubele/deșeuri;

- racorduri provizorii de apa si energie electrica;

- se vor asigura plase antipraf pentru lucrari din care rezulta degajari de pulberi;

- santierul se va semnaliza corespunzator cu panouri inscriptionate reflectorizante.

Circulatia este organizata de asa natura incat sa nu afecteze fluxurile rutiere existente. Se vor folosi 2 accese pe teren:

- acces 1 – existent din Sos. Andronache

- acces 2 – existent din Sos. Colentina

Ambele accese pe teren vor fi amenajate corespunzator santierului, inclusiv cu spalator roti pentru a nu afecta drumurile adiacente la iesirea din santier a camioanelor si altor vehicule. Prin organizarea propusa pentru gestionarea circulatiei nu este impactata artera principala de trafic.

Utilaje: basculante, excavatoare, buldozere, cife beton, autoutilitare, macarale turn actionate electric.

# II. Motivele și considerentele care au stat la baza emiterii acordului de mediu

- Modul de încadrare în planul de urbanism și amenajare a teritoriului:

Conform Certificatelor de Urbanism nr. 1841/226”C” din 14.12.2020, nr. 1755/216”C” din 25. 11.2020, nr.1717/210”C” din 13.11.2020, nr.1883/232”C” din 21.12.2020 – eliberate de Primăria Sector 4, amplasamentul se încadrează în reglementările urbanistice din PUZ – “Sector 2” aprobat prin HCGMB nr.339/13.08.2020 respectiv: subzona M2 – subzona mixtă cu clădiri avâmd regim de construire continuu sau discontinuu și înălțime mare și foarte mare, cu accente înalte și UTR – V* 285/09 – subzonă spațiu verde preluat conform documentației de urbanism, PUZ Centru comercial-birouri Șos. Colentina-Andronache-Șos. Colentina nr.461, cu Aviz – HCGMB nr.285/15.07.2009.

Pentru UTR – V* 285/09 – utilizările și indicatorii urbanistici sunt conform documentației de urbanism aprobate prin Aviz HCGMB nr.285/15.07.2009.

Amplasamentul studiat se afla pe terenul fostei fabrici de tevi sudate care si-a oprit activitatea in jurul anilor 1990. Ulterior prin privatizare a devenit HELITUBE S.A.

Terenul are următoarele vecinătăți:

- La nord - teren proprietate privata– nr. cad. 211505 si proprietate privata a statului (cale ferata) – nr. cad 207855;

- La vest - teren proprietate publica – soseaua Andronache – nr. cad. 232342;

- La sud - teren proprietate privata – nr. cad. 228701, nr. cad. 200289, nr. cad. 211361 si proprietate public str. Siragului nr. cad. 231118;

- La est  -  teren proprietate publica – soseaua Colentina – nr. cad. 232390.

Lotul 1 - Hypermarket, teren cu o suprafata de 22.739 mp, se invecineaza:

- La nord: soseaua Andronache la limita amplasamentului si la cca. 49 m de cladirea propusa;

- La est: drum de acces conform Certificat de Urbanism nr. 132170 din 01.10.2020 la limita amplasamentului si la cca. 35, 89 m de cladirea propusa;

- La sud: Soseaua Colentina la limita amplasamentului si la cca. 57,69 m de cladirea propusa;

- La sud-vest: teren proprietate privata nr. cad. 211361 cu cladire pe nivel P+1E cu functiune comerciala (dealer auto) la cca. 18 m de limita amplasamentului si la cca. 24,05 m de cladirea propusa;

- La vest: teren proprietate privata cu locuinta individuala pe nivel P+1E la limita amplasamentului si la 6,05 m de peretele calcan al cladirii propuse; strada Siragului la limita amplasamentului si la 22,85 m de cladirea propusa.

Lotul 2 - Magazin Retail, teren cu o suprafata de 8.860 mp, se invecineaza:

- La nord: teren proprietate privata liber de constructii nr. cadastral 240236, lot 3 la limita amplasamentului si la 3 m de constructia propusa;

- La est: teren proprietate privata cu locuinta P la cca. 2,26 m de limita amplasamentului si la cca. 13 m de constructia propusa; teren proprietate privata cu locuinta la 5,20 m de limita amplasamentului si la 15,20 m de constructia propusa; teren proprietate privata cu locuinta P la cca. 7 m de limita amplasamentului si la 22,35 m de constructia propusa; teren proprietate privata cu locuinta la limita amplasamentului si la 15,81 m de constructia propusa; teren proprietate privata cu statie/skid GPL aflata la 40,00 m de constructia propusa;

- La sud: Soseaua Colentina la limita amplasamentului si la 22,27 m de constructia propusa;

- La vest: drum de acces conform la limita amplasamentului si la 86,71 m de constructia propusa.

Lotul 3 - Centru Comercial si Drive-In, teren cu o suprafata de 49.071 mp, se invecineaza:

- La nord: Soseaua Andronache cu 4 benzi de circulatie la limita amplasamentului si la cca. 53 m de cladirea propusa; str. Puietilor la limita amplasamentuluu; locuinte private peste strada Puietilot la distanta de cca. 10 de limita amplasamentului in zona partiala a spatiului verde prevazut in proiect;

- La nord-est: zona de locuinte private la limita amplasamentului si la o distanta de cca. 9-13 m de cladirea propusa;

- La sud: Sos. Colentina 4 benzi de circulatie la distanta de cca. 82,4 m de limita amplasamentului; rond/capat linie de transport in comun – tramvai la distanta de 108 m de limita amplasamentului; zona de magazine comerciale si spatii de locuit la distanta de cca. 93 m de limita amplasamentului si la o distanta de 105 m de cladirea propusa;

- La sud-est: Sos. Colentina cu 4 benzi de circulatie la distanta de cca. 74,5 m de limita amplasamentului si la cca. 69,5 m de cladirea propusa; teren proprietate privata – Lot 2 al nr. Cad. 240236 – nr. Cad. 240724;

- La sud-vest: teren proprietate privara – Lot 4 al nr. Cad. 240236 – nr. Cad. 240726; Strada Siragului la distanta de cca. 113,7 m de cladirea propusa; Reprezentanta Auto la distanta de cca. 91 m de cladirea propusa;

- La vest: Soseaua Andronache cu 4 benzi de circulatie la limita amplasamentului; spatiu comercial P+4 la distanta de cca. 21 m de limita amplasamentuluu si la o distanta de cca. 92 de cladirea propusa; locuinta privata P+1 la distanta de cca. 30 m de limita amplasamentului si la distanta de cca. 108 m de cladirea propusa; imobil de locuinte P+3E la cca. 126 m de cladirea propusa;

- La nord-vest: Soseaua Andronache cu 4 benzi de circulatie la limita amplasamentului.

- Motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa de realizare a proiectului, inclusiv tehnologică și de amplasament:

Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, Anexa 2 – Lista proiectelor pentru care trebiue stabilită necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului, pct. 10 b;

Decizia de emitere a acordului de mediu a fost luată în urma analizei documentației depuse, a verificării amplasamentului, în urma consultărilor din cadrul Comitetului de Analiză Tehnică, pe baza recomandărilor și concluziilor raportului privind impactul asupra mediului și a consultării publicului ca urmare a anunțurilor publice și a dezbaterii publice.

Decizia de emitere a acordului de mediu se bazează pe respectarea prevederilor legale privind:

- măsuri ce se impun pentru protecţia apei, atmosferei, solului şi subsolului, gestiunea deşeurilor;

- măsuri adecvate de supraveghere a emisiilor;

- măsuri speciale cu scopul de a preveni şi/sau reduce poluarea.

Realizarea proiectului nu va genera un impact negativ asupra ariilor naturale protejate sau a siturilor de interes naţional şi comunitar, deoarece acesta nu se va implementa în astfel de zone.

- Încadrarea în BAT, BREF, după caz:

Nu este cazul.

- Respectarea cerințelor comunitare transpuse în legislația națională:

Procedura de evaluare a impactului asupra mediului s-a derulat cu respectarea prevederilor următoarelor acte normative:

- OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- Ordin nr. 269/2020 privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră şi a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii şi categorii de proiecte;

- Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor.

Proiectul nu se supune prevederilor mentionate în Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier, adoptată la ESPOO la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea 22/2001. Proiectul nu se încadrează în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.).

- Modul cum răspunde/respectă obiectivele de protecția mediului din zonă pe aer, apă, sol etc.:

Atât în perioada de construire, cât și în cea de exploatare se vor lua măsuri de reducere a

impactului asupra mediului, astfel încât sa fie respectate prevederile legislației de mediu în vigoare.

- Compatibilitatea cu obiectivele de protecție a sitului Natura 2000, după caz:

Nu este cazul.

- Luarea în considerare a impactului direct, indirect și cumulat cu al celorlalte activități existente în zonă etc:

Amplasamentul se afla pe o zona dezafectata a unei foste fabrici/uzine, situandu-se in plina zona urbana, in zona mixta de functiuni – rezidential si servicii. Se estimeaza ca activitatea de demolare si de contruire nu constituie sursa de discomfort pentru asezarilor umane si nu va avea impact negativ asupra obiectivelor de interes public.

# III. Concluziile Raportului privind impactul asupra mediului (inclusiv ale studiului de evaluare adecvată, studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă şi a politicii de prevenire a accidentelor majore sau raportului de securitate, după caz) şi măsurile pentru prevenirea, reducerea şi, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului:

Impactul asupra mediului asociat implementarii proiectului:

- „construire centru comercial și drive-in cu regim de înălțime P+1E, amenajare drumuri de incintă, platforme și spații parcare, amplasare indicatoare de circulație, împrejmuire, organizare de șantier”,

- „construire magazin retail cu regim de înățime parter înalt, amenajarea de parcări supraterane, amenajarea incintei cu spații verzi, mobilier urban, iluminat, accese rutiere, bariere auto, stații încărcare vehicule electrice, alei carosabile și pietonale, împrejmuire teren, construcție post trafo, organizare de șantier în incintă”,

- „construire hypermarket, comercializare produse alimentare și nealimentare, amplasare container tip bufet imbiss, spațiu de servire-cort imbiss, bazin rezervă incendiu, amenajări exterioare în incintă/platformă parcare, sp. verzi, drumuri, trotuare, împrejmuire, accese rutiere și pietonale, organizare de șantier, stații încărcare vehicule electrice, container reciclare, padocuri de cărucioare, bazin de retenție, rețele tehnico edilitare incintă și branșamente și branșamente utilitare”

- „realizare drum de legătură între Șoseaua Colentina și Șoseaua Andronache și amenajare sens giratoriu la intersecția cu Șoseaua Andronache, relocare stație alimentare STA și organizare executare lucrări, solicitate beneficiar”

– amplasat in Bucureşti, sector 2, Sos. Colentina nr. 461, Sector 2, numerele  cadastrale nr. cadastral 240236, respectiv lot 1 – 240723, respectiv lot 2 – 240724, respectiv lot 3 – 240725 si respectiv lot 4 – 240726, este identificat ca fiind unul minor (risc tolerabil), datorita incadrarii in grila de risc ca prezentand un risc mediu spre minim, pentru factorii de mediu susceptibili analizati.

- Măsuri în timpul realizării proiectului (se vor preciza pentru: apă, aer, sol, subsol, biodiversitate/arii naturale, zgomot, vibraţii, radiaţii, deşeuri, risc pentru sănătate, peisaj, patrimoniu cultural şi istoric, resurse naturale etc.) şi efectul implementării acestora:

Măsuri pentru factorul de mediu “apa”

A ) in perioada de constructie

- apele uzate generate din organizarile de santier, cat si apa din statiile de spalare roti se vor vidanja, prevenindu-se astfel ajungerea lor pe sol si in subsol;

- zona de depozitare a deseurilor se va dota cu material absorbant si interventie imediata in cazul in care se observa scurgeri, mentinerea autovehiculelor intr-o buna stare tehnica,  stationarea acestora pe platforme betonate;

- depozitarea temporara a materialelor utilizate in constructii se va realiza in incinta obiectivului, in spatii special amenajate in cadrul organizarilor de santier;

- in perimetru vor fi amplasate toalete ecologice; pentru intretinerea periodica a acestora se va incheia contracte cu unități autorizate;

- utilajele folosite la lucrarile de excavare, la transportul materialelor vor fi performante si vor respecta normele europene privind emisiile de poluanti, pentru a evita transferul poluantilor in sol;

- in fiecare zi, la inceperea lucrului, utilajele si mijloacele de transport auto vor fi verificate pentru a se identifica scurgerile de combustibili, uleiuri si unsori. Daca se constata defectiuni, acestea vor fi retrase din zona de lucru si trimise la ateliere specializate in vederea remedierii deficientelor constatate;

- alimentarea cu combustibil a utilajelor se va face doar pe platforma amenajata din autocisterne autorizate, iar alimentarea mijloacelor de transport se va face la statiile de carburanti din zona pentru a se evita eventualele scurgeri de carburanti care ar putea afecta apa subterana;

- lucrarile de reparatii si intretinere a utilajelor si autovehiculelor (schimb de ulei, gresare, etc.) se vor realiza in cadrul unitatilor service autorizate. Sunt interzise lucrari de acest gen pe amplasament;

- la inceperea lucrarilor si pe parcursul realizarii acestora, se va asigura instruirea personalului implicat in acestea cu privire la urmatoarele aspecte:

- conditiile generale de protectia mediului;

- gestionarea deseurilor;

- modul de actiune in caz de poluare accidentala;

- intretinerea utilajelor;

- curatenia la punctul de lucru;

- deseurile menajere rezultate de la personalul muncitor vor fi colectate in europubele amplasate pe platforma special amenajata si vor fi predate unitatilor autorizate, pe baza de contract;

- executantul lucrarilor va intocmi un Plan de prevenire a poluarilor accidentale; in caz de poluare accidentala se vor lua masuri corespunzatoare care sa conduca la: prevenirea poluarii; limitarea raspandirii; colectarea si neutralizarea poluantilor; restabilirea situatiei normale si refacerea echilibrului ecologic.

- planurile de prevenire si combatere a poluarilor accidentale elaborate de Antreprenor vor include prevederi clare cu privire la riscurile, masurile de prevenire si masurile de interventie aferente organizarii de santier si lucrarilor de executie, constructii-montaj, in cazul aparitiei unor poluari accidentale ale solului si apelor subterane;

- organizarea de santier se va dota corespunzator cu materiale absorbante specifice pentru fiecare tip de material/substanta care poate cauza poluare in urma unei gestionari necorespunzatoare;

- platforma de intretinere si spalare a utilajelor trebuie sa fie realizata cu o panta suficient de mare, care sa asigure colectarea apelor uzate rezultate de la spalarea utilajelor in bazine decantoare si separatoare de produse petroliere.

B) in perioada de functionare

- apele uzate menajere si pluviale generate pe amplasament se vor evacua la reteaua de canalizare, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 352/2005 privind modificarea si completarea HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate- NTPA 002-2005;

- se va asigura verificarea periodica a instalatiilor de alimentare cu apa, distributie a apei si de canalizare, in vederea functionarii acestora la parametri proiectati;

- se vor prevedea bazine de retentie a apei de ploaie colectata de pe terasele cladirilor, pentru uz menajer si pentru stropit spatii verzi;

- se vor respecta masurile tehnice din proiectul tehnic privind instalarea de sisteme de economisire a apei, precum tratarea apelor uzate si reutilizarea lor pentru irigatii, instalatii sanitare cu vacuum, sisteme de economisire a apei la toalete, etc.

Măsuri pentru factorul de mediu “aer”

A ) in perioada de constructie

- asigurarea si verificarea tehnica periodica a utilajelor si mijloacelor de transport echipate cu motoare cu combustie interna in vederea reducerii poluarii cu gaze de esapament, inspectia tehnica periodica urmand a fi realizata la timp;

- in perioadele lipsite de precipitatii se va asigura umectarea drumurilor de acces in vederea reducerii emisiilor de particule si incadrarea concentratiilor in valorile limita prevazute de legislatia in vigoare;

- se vor minimiza pe cat posibil efectuarea lucrarilor in perioade cu vant puternic;

- se va restrictiona viteza de deplasare a utilajelor in fronturile de lucru si pe drumurile de acces;

- se vor curata rotile vehiculelor la iesirea din santier pe drumurile publice;

- se vor opri motoarele utilajelor in perioadele in care nu sunt implicate in activitate;

- se vor opri motoarele vehiculelor in intervalele de timp in care se realizeaza descarcarea materialelor;

- transportul materialelor (sol, roca) se va face cu mijloace de transport acoperite cu prelate;

- se vor reduce inaltimile de cadere din activitatile de transfer al materialelor, cum ar fi inaltimea de descarcare a materialelor care genereaza praf (pamant, agregate).

- utilizarea unor echipamente si utilaje conforme din punct de vedere tehnic de inalta performanta si solutii cu eficienta energetica ridicata;

- transportul pamantului, deseurilor si oricaror materiale care degaja praf se va realiza la nivelul intregului proiect exclusiv cu autocamioane acoperite cu prelate (prelate pentru bene) in scopul reducerii emisiilor de particule;

- pastrarea zonei verzi de protectie reglementata pe V* – 285/09;

- reglementarea arterelor de circulatie se va efectua conform prevederilor PUZ si Studiului de trafic, astfel incat sa fie asigurat un trafic fluid, iar emisiile de gaze de esapament si de pulberi sa fie minimizate.

B) in perioada de functionare

- emisiile in aer rezultate de la centrala termica se vor incadra in prevederile Legii nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor in aer ale anumitor poluanti proveniti de la instalatiile medii de ardere;

- verificarea si intretinerea perioadica a instalatiilor de filtrare pentru functionarea la parametri optimi, conform cartilor tehnice si parametrilor proiectati;

- se va elabora un program de verificare periodica a tuturor instalatiilor de depoluare, filtrelor, tubulaturilor de pe amplasament;

- se vor respecta standardele de calitate a aerului, Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator si STAS 12574/1987 (”Aer din zonele protejate. Conditii de calitate”);

- intretinerea echipamentelor de refrigerare/climatizare se va face doar cu operatori autorizati potrivit Regulamentului (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, a cerintelor minime si a conditiilor de recunoastere reciproca in vederea certificarii societatilor comerciale si a personalului in ceea ce priveste echipamentele stationare de refrigerare, de climatizare si pentru pompe de caldura care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera.

Măsuri pentru factorul de mediu “sol / subsol”

A ) in perioada de constructie

  - amenajarea unor spatii corespunzatoare, dotate cu recipienti adecvati pentru colectarea si stocarea temporara pe categorii a deseurilor generate in perioada de executie; deseurile se vor valorifica/elimina prin societati autorizate;

  - se interzice deversarea pe sol a uleiurilor uzate, a combustibililor, apelor uzate neepurate;

  - se vor utiliza doar caile de acces si zonele de parcare stabilite pentru utilajele de lucru;

  - depozitarea substantelor periculoase se va face pe platforme special amenajate, in scopul protejarii solului de scurgeri accidentale si infiltratii;

  - evitarea amplasarii directe pe sol a materialelor de constructie si a deseurilor rezultate in urma lucrarilor;

  - stocarea si utilizarea substantelor toxice va fi corespunzatoare (se va realiza in locuri asigurate, ferite de acces public si in rezervoare potrivit reglementarilor specifice pentru fiecare compus);

  - la transportul solului necesar pentru amenajarea zonelor verzi, se va institui o procedura de verificare a furnizorului astfel incat solul adus in amplasament sa nu provina de pe terenuri sau din surse contaminate;

  - platformele, parcarile, arterele de trafic rutier si pietonal se vor proteja prin acoperire cu beton/asfaltare/dalare;

  - dupa finalizarea lucrarilor de constructii, zonele ramase libere se vor amenaja ca spatii verzi.

B) in perioada de functionare

  - zonele libere reglementate ca zone verzi in interiorul fiecarui lot vor fi intretinute corespunzator;

  - deseurile menajere si medicale vor fi stocate temporar doar in platformele special amenajate in acest sens;

  - se vor respecta normele de protectia muncii si PSI.

Măsuri pentru protecţia împotriva zgomotului si vibratiilor

A ) in perioada de constructie

  - intretinerea corespunzatoare a parcului de utilaje ce va deservi proiectul;

  - utilizarea de utilaje si echipamente al caror nivel de zgomot se incadreaza in valorile limita admise;

  - desfasurarea lucrarilor exclusiv pe timp de zi;

  - utilajele si echipamentele vor avea inspectiile periodice efectuate la zi;

  - drumurile de acces se vor mentine in buna stare;

  - respectarea graficelor de lucru pentru utilaje pe fiecare tronson in parte;

  - alegerea si folosirea drumurilor/traseelor optimale. Deplasarea mijloacelor de transport pe drumurile de acces sa se faca cu viteze de maxim 30 km/h;

  - se vor monta panouri fonoasorbante pe zone susceptibile generatoare de zgomot;

  - oprirea motoarelor vehiculelor in intervalele de timp in care se realizeaza incarcarea/descarcarea materialelor si substantelor;

  - realizarea de perdele de vegetatie cu rol de reducere a zgomotului si vibratiilor;

  - pentru echipamentele aflate in exteriorul cladirilor (de ex. ventilatii) se vor utiliza atenuatoare de zgomot;

  - achizitionarea si utilizarea unor echipamente cu emisii de zgomot reduse;

  - agregatele vor avea un grad inalt de eficienta energetica, clasa A, si vor fi echipate cu kituri de reducere a zgomotului (kit „low noise”);

  - spatiile verzi amenajate vor contribui la atenuarea zgomotului rezultat din traficul rutier;

  - realizarea intersectiilor propuse si masurile de reglementare a circulatiei rutiere in zona;

  - realizarea drumului propus catre cele 3 centre comerciale.

B) in perioada de functionare

  - alegerea si folosirea drumurilor/traseelor optimale. Deplasarea mijloacelor de transport pe drumurile de acces sa se faca cu viteze de maxim 30 km/h;

  - se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform SR 1009/2017 – Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambient; se vor monta panouri fonoasorbante pe zone susceptibile generatoare de zgomot;

  - oprirea motoarelor vehiculelor in intervalele de timp in care se realizeaza incarcarea/descarcarea materialelor si substantelor;

  - întreținerea perdelelor de vegetatie cu rol de reducere a zgomotului si vibratiilor;

  - pentru echipamentele aflate in exteriorul cladirilor (de ex. ventilatii) se vor utiliza atenuatoare de zgomot;

  - achizitionarea si utilizarea unor echipamente cu emisii de zgomot reduse;

  - agregatele vor avea un grad inalt de eficienta energetica, clasa A, si vor fi echipate cu kituri de reducere a zgomotului (kit „low noise”);

  - spatiile verzi amenajate vor contribui la atenuarea zgomotului rezultat din traficul rutier;

  - masurile de reglementare a circulatiei rutiere in zona;

  - întreținerea drumului propus catre cele 3 centre comerciale.

Gospodărirea deşeurilor

A ) in perioada de constructie

deseurile vor fi colectate selectiv, pe categorii, in recipienti adecvati, în spaţii special amenajate; recipientii vor fi etichetati cu codul corespunzator deseului stocat;

in cadrul organizarilor de santier se vor amenaja spatii corespunzatoare, impermeabilizate, pentru stocarea temporara pe categorii a deseurilor;

deseurie menajere se vor depozita in containere tip europubela care vor fi predate catre unități autorizate;

se interzice amestecul diferitelor categorii de deseuri periculoase, precum si al deseurilor periculoase cu deseuri nepericuloase;

evidenta si gestionarea deseurilor se va face cu respectarea prevederilor H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile inclusiv deseurile periculoase;

toate categoriile de deseuri generate vor fi valorificate/eliminate prin operatori autorizati;

transportul deseurilor se va realiza cu respectarea H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

se va respecta O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deseurilor;

se vor respecta conditiile de refacere a cadrului natural in zonele de depozitare a materialelor de constructie;

intretinerea instalatiilor, utilajelor si autovehiculelor folosite in activitatea de constructie si intretinere a drumurilor se efectueaza numai in locuri amenjate, de catre personal specializat, la fel si alimentarea cu carburanti si lubrifianti a acestora;

deseurile refolosibile (materialele rezultate din construire, deseurile de mixture asfaltica) se vor recicla prin integrarea lor, in masura posibilitatilor, in lucrarile de drumuri, in conformitate cu incercarile de laborator;

se vor elabora si aplica planuri, strategii de management si proceduri medicale care sa previna producerea de deseuri medicale periculoase sau sa reduca pe cat posibil cantitatile produse;

se va elabora si aplica planul propriu de gestionare a deseurilor rezultate din activitatile defasurate in cadrul celor 3 centre comerciale;

se va asigura instruirea si formarea profesionala continua pentru angajati cu privire la gestionarea deseurilor.

B) in perioada de functionare

deseurile vor fi colectate selectiv, pe categorii, in recipienti adecvati, în spaţii special amenajate; recipientii vor fi etichetati cu codul corespunzator deseului stocat;

se vor amenaja spatii corespunzatoare, impermeabilizate, pentru stocarea temporara pe categorii a deseurilor;

deseurie menajere se vor depozita in containere tip europubela care vor fi predate catre unități autorizate;

se interzice amestecul diferitelor categorii de deseuri periculoase, precum si al deseurilor periculoase cu deseuri nepericuloase;

evidenta si gestionarea deseurilor se va face cu respectarea prevederilor H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile inclusiv deseurile periculoase;

toate categoriile de deseuri generate vor fi valorificate/eliminate prin operatori autorizati;

transportul deseurilor se va realiza cu respectarea H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

se va respecta O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deseurilor;

intretinerea instalatiilor, utilajelor si autovehiculelor folosite in activitatea de funcționare si intretinere a drumurilor se efectueaza numai in locuri amenjate, de catre personal specializat, la fel si alimentarea cu carburanti si lubrifianti a acestora;

deseurile refolosibile se vor recicla prin integrarea lor, in masura posibilitatilor, in conformitate cu incercarile de laborator;

se vor elabora si aplica planuri, strategii de management si proceduri medicale care sa previna producerea de deseuri medicale periculoase sau sa reduca pe cat posibil cantitatile produse;

se va elabora si aplica planul propriu de gestionare a deseurilor rezultate din activitatile defasurate in cadrul celor 3 centre comerciale;

se va asigura instruirea si formarea profesionala continua pentru angajati cu privire la gestionarea deseurilor.

Pentru reducerea riscului pentru sănătate

A ) in perioada de constructie

- Organizarea de santier va fi amplasata in interiorul amplasamentului;

- Reducerea la minimul necesar al timpilor de functionare al utilajelor;

- Reducerea vitezei de deplasare a utilajelor pe drumurile de acces si pe amplasamentul proiectului;

- Revizii periodice ale utilajelor si echipamentelor pentru incadrarea in limitele admise pentru nivelul de zgomot si vibratii;

- Protectia si semnalizarea adecvata a organizarii de santier si interzicerea accesului in incinta pentru persoanele neautorizate;

- Respectarea indicatorilor urbanistici si a regimului de inaltime al cladirilor aprobat;

- Se vor asigura spatii verzi conform prevederilor Masterplan;

- Se vor respecta prevederile O.M. nr. 119/2014 privind aprobarea normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Vor fi respectate orele legale de odihna si nu se va lucra noaptea;

- Santierul va fi semnalizat cu panouri de avertizare si va fi imprejmuit pentru a limita emisiile de poluanti atmosferici si de zgomot;

- Drumurile de acces vor fi permanent mentinute curate si se va asigura accesul echipelor de interventie;

- Protejarea zonelor de acces in care se executa lucrarile de construire, prin delimitari cu benzi de semnalizare santier;

- Avertizarea asupra locului si trecerii periculoase prin tablite indicatoare, semnalizare luminoasa etc.;

- Montarea de panouri fonoabsorbante;

- Poluantii emisi in atmosfera sunt supusi unui proces de dispersie, proces ce depinde de o serie de factori care actioneaza simultan: factori meteorologici, propietatile fizico-chimice ale substantelor, caracterizarea arealului (orografia si rugozitatea terenului), variatiile de temperatura, activitatile perimetrale amplasamentului;

- Principalele domenii in care se manifesta potentialii factori de risc din mediu pentru starea de sanatate a populatiei si de disconfort ca urmare a constructiei si functionarii amplasamentului sunt: poluarea aerului, zgomotul (poluarea fonica), poluarea solului si apelor (managementul apelor uzate, al deseurilor).

B) in perioada de functionare

- Vor fi utilizate echipamente moderne care sa genereze un nivel de zgomot cat mai mic;

- Calitatea aerului ambiental in amplasamentul terenului si la limita zonelor rezidentiale va fi verificat periodic;

- Revizii periodice ale utilajelor si echipamentelor pentru incadrarea in limitele admise pentru nivelul de zgomot si vibratii;

- Se vor respecta prevederile O.M. nr. 119/2014 privind aprobarea normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru patrimoniu cultural şi istoric

Nu este cazul. Nu exista obiective din patrimoniul cultural care sa fie afectate prin implementarea proiectului.

Pentru resurse naturale

nu este cazul.

- Măsuri în timpul exploatării și efectul implemenentării acestora:

Nu este cazul.

Prezentul proiectul ”Masterplan” – amplasat in Bucureşti, sector 2, Sos. Colentina nr. 461, Sector 2, Bucuresti, nr. cadastral 240236, respectiv lot 1 – 240723, respectiv lot 2 – 240724, respectiv lot 3 – 240725 si respectiv lot 4 – 240726 propune:

„construire centru comercial și drive-in cu regim de înălțime P+1E, amenajare drumuri de incintă, platforme și spații parcare, amplasare indicatoare de circulație, împrejmuire, organizare de șantier”,

„construire magazin retail cu regim de înățime parter înalt, amenajarea de parcări supraterane, amenajarea incintei cu spații verzi, mobilier urban, iluminat, accese rutiere, bariere auto, stații încărcare vehicule electrice, alei carosabile și pietonale, împrejmuire teren, construcție post trafo, organizare de șantier în incintă”,

„construire hypermarket, comercializare produse alimentare și nealimentare, amplasare container tip bufet imbiss, spațiu de servire-cort imbiss, bazin rezervă incendiu, amenajări exterioare în incintă/platformă parcare, sp. verzi, drumuri, trotuare, împrejmuire, accese rutiere și pietonale, organizare de șantier, stații încărcare vehicule electrice, container reciclare, padocuri de cărucioare, bazin de retenție, rețele tehnico edilitare incintă și branșamente și branșamente utilitare”

„realizare drum de legătură între Șoseaua Colentina și Șoseaua Andronache și amenajare sens giratoriu la intersecția cu Șoseaua Andronache, relocare stație alimentare STA și organizare executare lucrări, solicitate beneficiar” - amplasate în Șos. Colentina nr.461, nr. cadastral 240236, respectiv lot 1 – 240723, respectiv lot 2 – 240724, respectiv lot 3 – 240725 si respectiv lot 4 – 240726, sector 2, Bucureşti.

Pentru perioada de funcționare se va solicita autorizație de mediu.

- Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum şi efectul implementării acestora:

Nu este cazul.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea acordului de mediu şi anterior emiterii aprobării de dezvoltare, conform art.34, alin.1 din Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, prevăzută în Legea nr. 292/2018.

- Măsuri de reducere a impactului proiectului asupra climei și/sau, după caz, măsurile adaptate privind vulnerabilitatea proiectului la schimbările climatice

- Izolarea termica corespunzatoare a anvelopei cladirilor si evitarea puntilor termice (gradul de izolare termica al cladirii propus urmareste o izolare termica superioara fata de cerintele minime impuse de reglementarile tehnice in vigoare, pentru a veni in intampinarea viitoarelor modificari legislative impuse de actuale directive UE);

- Managementul controlului solar pe fatade (se vor utiliza parasolare reglabile pentru a evita insorirea directa nedorita si acumularea de caldura in lunile de vara si se va permite insorirea directa ce va aduce un aport de caldura in lunile de iarna);

- Solutia de amenajare a spatiilor exterioare urmareste economia de apa si energie, precum si evitarea formarii insulei de caldura, creand spatii verzi plantate cu arbori si vegetatie usor adaptabile, ce necesita minima irigare, tinand cont de clima si vanturile dominante in zona;

- Utilizarea unor sisteme electromecanice ce contribuie la eficienta energetica a ansablelor complexelor comerciale, precum: panouri solare pentru producerea apei calde menajere, sisteme cu schimbatoare de caldura, sisteme de iluminat cu leduri, etc.

- Sisteme de economisire a apei, precum tratarea apelor uzate si reutilizarea lor pentru irigatii, instalatii sanitare cu vacuum, sisteme de economisire a apei la toalete, etc;

- Economia de energie si minimizarea impactului asupra mediului vor fi in special urmarite in timpul executiei lucrarilor de constructie, prin: utilizarea materialelor locale pentru a minimiza energia incorporata, managementul corespunzator al deseurilor din timpul executiei, prevenirea poluarii, etc.

- Se vor prevedea bazine de retentie a apei de ploaie colectata de pe terasele cladirilor, pentru uz menajer si pentru stropit spatii verzi;

- Se vor prevedea panouri fotovoltaice pe cladirea Centrului comercial Kaufland si Lidl;

- Echipamentele de climatizare/ventilare vor cu randament energetic sporit.

- De asemenea, pentru proiectele pentru care studiul de evaluare adecvată a evidenţiat un impact semnificativ asupra integrităţii ariilor naturale protejate de interes comunitar se precizează măsuri corespunzătoare cel puţin uneia dintre următoarele situaţii (în funcţie de stadiul în care s-a finalizat evaluarea adecvată)

Nu este cazul.

Proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

f) Măsurile prevăzute în avizul de gospodărire a apelor emis - nu este cazul. Proiectul nu intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

# IV. CONDIȚII CARE TREBUIE RESPECTATE:

1. În timpul realizării proiectului:

a) Condiţii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice (româneşti sau comunitare), după caz:

- nu se vor efectua alte lucrări, neprevăzute în documentația ce stă la baza prezentului acord de mediu;

- investiţia se va realiza cu respectarea proiectului elaborat potrivit legii și a legislaţiei de mediu in vigoare;

- toate operațiile se vor realiza numai cu personal calificat și autorizat pentru executarea acestora.

- titularul trebuie să desemneze o persoană responsabilă cu protecţia mediului pe perioada realizării proiectului, care să urmărească respectarea măsurilor, condiţiilor din actele de reglementare, planul de monitorizare, să anunţe autorităţile responsabile în situaţia apariţiei unor evenimente neprevăzute;

- la executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- pe parcursul executării lucrărilor eventualele toaletări / transplantări / tăieri de arbori / arbuști se vor face numai cu acordul și în condițiile stabilite de DIRECŢIA DE MEDIU din cadrul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI;

- se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- executarea lucrărilor se face cu respectarea documentaţiei tehnice depuse, Raportului privind impactul asupra mediului, precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice realizării proiectului;

Se va limita impactul asupra factorilor de mediu pe perioada de construire, prin respectarea măsurilor pentru:

( Protecţia calităţii apelor :

- In fiecare organizare de santier, personalul lucrator va folosi toaletele ecologice mobile, amplasate in incinta organizarii de santier. Toaletele ecologice vor fi agrementate astfel incat sa nu se produca in nici un fel contaminarea zonelor in care sunt amplasate. Dupa terminarea lucrarilor sau partilor de lucrari, toaletele vor fi indepartate, iar zona va fi adusa la starea initiala.

- Pe perioada santierelor apele uzate menajere vor fi colectate iar apele vor fi deversate intr-un bazin etans vidanjabil din polietilena, urmand ca dupa inchieierea santierului aceste instalatii sa fie dezinstalate.

- Se va amplasa o cuva cu destinatia de spalare a autospecialelor ce ies din zona santierului pentru fiecare lot in parte. Apele uzate colectate vor fi devarsate intr-un bazinul vidanjabil dupa ce vor fi prepurate.

( Protecţia aerului:

- Se vor folosi utilaje dotate cu sisteme de reţinere a emisiilor de poluanţi în atmosferă; utilajele folosite vor respecta prevederile HG 1209/2004 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere internă destinate maşinilor mobile nerutiere şi măsurile de limitare a emisiei de gaze şi particule provenite de la acestea.

- Se va verifica periodic starea tehnică a utilajelor folosite, pentru evitarea de emisii poluante în atmosferă.

- Se vor lua măsuri care să împiedice producerea de emisii semnificative de pulberi la manipulare, depozitare şi transport a materialelor de construcţie sub formă de praf;

- Depozitele de materiale vor fi bine delimitate şi protejate împotriva împrăştierii cauzate de vânt.

- Se vor uda periodic solurile, stivele de materiale şi drumurile de acces, mai ales în condiţii de vreme uscată.

- Pentru limitarea disconfortului, se vor alege trasee optime pentru vehiculele care deservesc şantierul, iar transportul materialelor de construcţie se va face pe cât posibil acoperit.

- Se va urmări întreţinerea atentă a utilajelor de pe amplasament şi întreruperea funcţionării acestora când nu sunt utlilizate.

- La ieşirea din şantier, se vor curăţa roţile autovehiculelor, pentru a preveni transferul molozului în afara amplasamentului pe drumurile publice şi pentru a evita generarea prafului.

- Se vor lua măsuri suplimentare astfel încât să se evite murdărirea drumurilor publice şi să se respecte normele de salubrizare urbană.

- Se vor respecta condiţiile de calitate a aerului în zonele protejate prevăzute în STAS 12574/87.

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Se vor respecta prevederile Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.

( Protecţia solului şi subsolului

- Organizarea de şantier se va amenaja în limita terenului deţinut de titular; spaţiul va fi împrejmuit.

- Se va evita amplasarea direct pe sol a materiilor prime şi a materialelor de contrucţie.

- Depozitarea temporară în zona fronturilor de lucru a deşeurilor rezultate în urma operaţiunilor de construcţie se va realiza pe suprafeţe betonate/asfaltate.

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării solului cu carburanţi sau uleiuri în urma operaţiilor de aprovizionare, depozitare sau ca urmare a funcţionării defectuoase a utilajelor.

- În cazul unor poluări accidentale cu produse petroliere sau cu alte materiale dăunatoare solului se vor lua măsuri de remediere.

( Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

- Traficul de şantier va fi dirijat astfel încât să se evite ambuteiaje de autovehicule în zonele de lucrări.

- Se vor utiliza echipamente şi vehicule într-o manieră corespunzătoare din punct de vedere al minimizării emisiilor de zgomot, incluzând selectarea de utilaje silenţioase, întreţinerea regulată şi utilizarea amortizoarelor de zgomot.

- Se vor folosi utilaje care sa respecte prevederile HG 1756/2006 privind limitarea nivelului de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul clădirilor;

- Se vor lua toate măsurile de protecţie antifonică în zona de lucru a şantierului.

- se va urmari mentinerea nivelului de zgomot in limitele prevăzute în SR 10009/2017 – Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

( Protecţia aşezărilor umane

- Se va stabili un grafic de execuţie a lucrărilor, inclusiv organizarea de şantier care să afecteze cel mai puţin riveranii din zonă.

- Programul de lucru se va adopta astfel încât sa afecteze cât mai puţin populaţia rezidentă.

- Se va acorda o atenţie sporită manevrării utilajelor în apropierea zonelor locuite.

- Se va asigura menţinerea curată a drumurilor de acces.

- Se va asigura semnalizarea şantierului cu panouri de avertizare, asigurându-se protecţia circulaţiei pietonale şi auto în zonă.

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii.

( Gospodărirea deşeurilor

- Deşeurile se vor depozita numai în spaţii special amenajate; se interzice depozitarea deşeurilor de orice fel în mod neorganizat pe sol.

- Deşeurile menajere rezultate atât pe perioada de realizare a lucrarilor, se vor colecta în pubele acoperite, amplasate în locuri special amenajate şi vor fi evacuate prin unităţi prestatoare de servicii de salubrizare.

- Deşeurile industriale reciclabile (hârtie, carton, deşeuri metalice) se vor colecta separat, pe tipuri, în spaţii special amenajate şi vor fi predate unităţilor autorizate în vederea valorificării.

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;

- Deseurile nevalorificabile vor fi predate catre unitati specializate autorizate.

b) condiţii de ordin tehnic care reies din raportul privind impactul asupra mediului

Se vor lua masuri pentru protectia atmosferei (calitatea aerului inconjurator) prin limitarea emisiilor de pulberi provenite din operatiile tehnologice, in vederea incadrarii in VLE din legislatia in vigoare;

Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati;

Nu se vor evacua niciun fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din săpături;

Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării posibilității poluării accidentale a apelor subterane;

In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile, se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

Nu se vor efectua lucrări de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

Nu se va parasi incinta organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice;

Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica si va fi in responsabilitatea titularului de proiect, cat si a operatorului care realizează lucrările;

Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;

Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor utiliza numai cele care corespund cerinţelor tehnice;

Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Lucrările de construcţie se vor executa cu respectarea condiţiilor impuse certificatele de urbanism si prin avizele impuse prin acestea.

Titularul este obligat ca în caietul de sarcini la licitaţie să prevadă planul de management de mediu care va cuprinde detalierea modului de realizare şi respectare a condiţiilor impuse prin prezentul act de reglementare şi a măsurilor propuse în raportul de evaluare a impactului, intervalele de raportare, cu responsabili şi termene.

c) condiţiile necesare a fi îndeplinite în timpul organizării de şantier

In scopul realizarii lucrarilor de construire se va amenaja organizarea de santier in cadrul terenului detinut de beneficiar, cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind protectia mediului, cu completarile si modificarile ulterioare.  Zona organizarii de santier va fi imprejmuita temporar cu panouri si va fi dotata cu echipamente PSI necesare intervenţiei operative în caz de incendiu.

In cadrul organizarii de santier se vor amplasa containere pentru birouri si vestiare, toalete ecologice si cabine de paza. Se va amenaja o zona pentru depozitarea temporara a deseurilor menajere. In incinta organizarii de santier vor fi amenajate locuri pentru parcarea utilajelor specifice si a autovehiculelor, atunci cand acestea nu vor fi utilizate. Se vor asigura masuri de interventie in cazul poluarilor accidentale. Utilajele nu vor fi alimentate cu combustibil pe amplasament.

Va fi amenajata o cuvă de spălare a autospecialelor cu apa, iar apa uzata va fi vidanjată periodic de unitpți autorizate.

La terminarea lucrarilor se vor evacua de pe santier toate utilajele de constructii, surplusul de materiale, ambalaje, deseurile si lucrarile provizorii.

2. În timpul exploatării:

Prezentul proiectul ”Masterplan” – amplasat in Bucureşti, sector 2, Sos. Colentina nr. 461, Sector 2, Bucuresti, nr. cadastral 240236, respectiv lot 1 – 240723, respectiv lot 2 – 240724, respectiv lot 3 – 240725 si respectiv lot 4 – 240726 presupune:

-  „construire centru comercial și drive-in cu regim de înălțime P+1E, amenajare drumuri de incintă, platforme și spații parcare, amplasare indicatoare de circulație, împrejmuire, organizare de șantier”,

- „construire magazin retail cu regim de înățime parter înalt, amenajarea de parcări supraterane, amenajarea incintei cu spații verzi, mobilier urban, iluminat, accese rutiere, bariere auto, stații încărcare vehicule electrice, alei carosabile și pietonale, împrejmuire teren, construcție post trafo, organizare de șantier în incintă”,

- „construire hypermarket, comercializare produse alimentare și nealimentare, amplasare container tip bufet imbiss, spațiu de servire-cort imbiss, bazin rezervă incendiu, amenajări exterioare în incintă/platformă parcare, sp. verzi, drumuri, trotuare, împrejmuire, accese rutiere și pietonale, organizare de șantier, stații încărcare vehicule electrice, container reciclare, padocuri de cărucioare, bazin de retenție, rețele tehnico edilitare incintă și branșamente și branșamente utilitare”

- „realizare drum de legătură între Șoseaua Colentina și Șoseaua Andronache și amenajare sens giratoriu la intersecția cu Șoseaua Andronache, relocare stație alimentare STA și organizare executare lucrări, solicitate beneficiar” - amplasate în Șos. Colentina nr.461, nr. cadastral 240236, respectiv lot 1 – 240723, respectiv lot 2 – 240724, respectiv lot 3 – 240725 si respectiv lot 4 – 240726, sector 2, Bucureşti.

Pentru perioada de funcționare se va solicita autorizație de mediu.

Măsuri pentru factorul de mediu “apa”

- apele uzate menajere si pluviale generate pe amplasament se vor evacua la reteaua de canalizare, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 352/2005 privind modificarea si completarea HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate- NTPA 002-2005;

- se va asigura verificarea periodica a instalatiilor de alimentare cu apa, distributie a apei si de canalizare, in vederea functionarii acestora la parametri proiectati;

- se vor prevedea bazine de retentie a apei de ploaie colectata de pe terasele cladirilor, pentru uz menajer si pentru stropit spatii verzi;

- se vor respecta masurile tehnice din proiectul tehnic privind instalarea de sisteme de economisire a apei, precum tratarea apelor uzate si reutilizarea lor pentru irigatii, instalatii sanitare cu vacuum, sisteme de economisire a apei la toalete, etc.

Măsuri pentru factorul de mediu “aer”

- emisiile in aer rezultate de la centrala termica se vor incadra in prevederile Legii nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor in aer ale anumitor poluanti proveniti de la instalatiile medii de ardere;

- verificarea si intretinerea perioadica a instalatiilor de filtrare pentru functionarea la parametri optimi, conform cartilor tehnice si parametrilor proiectati;

- se va elabora un program de verificare periodica a tuturor instalatiilor de depoluare, filtrelor, tubulaturilor de pe amplasament;

- se vor respecta standardele de calitate a aerului, Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator si STAS 12574/1987 (”Aer din zonele protejate. Conditii de calitate”);

- intretinerea echipamentelor de refrigerare/climatizare se va face doar cu operatori autorizati potrivit Regulamentului (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, a cerintelor minime si a conditiilor de recunoastere reciproca in vederea certificarii societatilor comerciale si a personalului in ceea ce priveste echipamentele stationare de refrigerare, de climatizare si pentru pompe de caldura care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera.

Măsuri pentru factorul de mediu “sol / subsol”

  - zonele libere reglementate ca zone verzi in interiorul fiecarui lot vor fi intretinute corespunzator;

  - deseurile menajere si medicale vor fi stocate temporar doar in platformele special amenajate in acest sens;

  - se vor respecta normele de protectia muncii si PSI.

Măsuri pentru protecţia împotriva zgomotului si vibratiilor

  - alegerea si folosirea drumurilor/traseelor optimale. Deplasarea mijloacelor de transport pe drumurile de acces sa se faca cu viteze de maxim 30 km/h;

  - se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform SR 1009/2017 – Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambient; se vor monta panouri fonoasorbante pe zone susceptibile generatoare de zgomot;

  - oprirea motoarelor vehiculelor in intervalele de timp in care se realizeaza incarcarea/descarcarea materialelor si substantelor;

  - întreținerea perdelelor de vegetatie cu rol de reducere a zgomotului si vibratiilor;

  - pentru echipamentele aflate in exteriorul cladirilor (de ex. ventilatii) se vor utiliza atenuatoare de zgomot;

  - achizitionarea si utilizarea unor echipamente cu emisii de zgomot reduse;

  - agregatele vor avea un grad inalt de eficienta energetica, clasa A, si vor fi echipate cu kituri de reducere a zgomotului (kit „low noise”);

  - spatiile verzi amenajate vor contribui la atenuarea zgomotului rezultat din traficul rutier;

  - masurile de reglementare a circulatiei rutiere in zona;

  - întreținerea drumului propus catre cele 3 centre comerciale.

Măsuri pentru gospodărirea deşeurilor

- deseurile vor fi colectate selectiv, pe categorii, in recipienti adecvati, în spaţii special amenajate; recipientii vor fi etichetati cu codul corespunzator deseului stocat;

- se vor amenaja spatii corespunzatoare, impermeabilizate, pentru stocarea temporara pe categorii a deseurilor;

- deseurie menajere se vor depozita in containere tip europubela care vor fi predate catre unități autorizate;

- se interzice amestecul diferitelor categorii de deseuri periculoase, precum si al deseurilor periculoase cu deseuri nepericuloase;

- evidenta si gestionarea deseurilor se va face cu respectarea prevederilor H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile inclusiv deseurile periculoase;

- toate categoriile de deseuri generate vor fi valorificate/eliminate prin operatori autorizati;

- transportul deseurilor se va realiza cu respectarea H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

- se va respecta O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deseurilor;

- intretinerea instalatiilor, utilajelor si autovehiculelor folosite in activitatea de funcționare si intretinere a drumurilor se efectueaza numai in locuri amenjate, de catre personal specializat, la fel si alimentarea cu carburanti si lubrifianti a acestora;

- deseurile refolosibile se vor recicla prin integrarea lor, in masura posibilitatilor, in conformitate cu incercarile de laborator;

- se vor elabora si aplica planuri, strategii de management si proceduri medicale care sa previna producerea de deseuri medicale periculoase sau sa reduca pe cat posibil cantitatile produse;

- se va elabora si aplica planul propriu de gestionare a deseurilor rezultate din activitatile defasurate in cadrul celor 3 centre comerciale;

- se va asigura instruirea si formarea profesionala continua pentru angajati cu privire la gestionarea deseurilor.

Pentru reducerea riscului pentru sănătate

- Vor fi utilizate echipamente moderne care sa genereze un nivel de zgomot cat mai mic;

- Calitatea aerului ambiental in amplasamentul terenului si la limita zonelor rezidentiale va fi verificat periodic;

- Revizii periodice ale utilajelor si echipamentelor pentru incadrarea in limitele admise pentru nivelul de zgomot si vibratii;

- Se vor respecta prevederile O.M. nr. 119/2014 privind aprobarea normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare.

3. În timpul închiderii, demolării, dezafectării, refacerii mediului şi postînchidere:

a) condiţiile necesare a fi îndeplinite la închidere/demolare/dezafectare;

Proiectul nu prevede lucrări de dezafectare.

b) condiţii pentru refacerea stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

- Lot 1 – KAUFLAND:

Evaluarea calitatii solului s-a efectuat din cele 9 foraje geotehnice din care s-au prelevat cate intre 1-2 probe de sol tulburate de la diverse adancimi, si anume:

- Forajul F2, P1 adancime – 0,60 m/1,00 m

- Forajul F3, P2 adancime - 0,80 m/1,00 m

- Forajul F6, P3 adancime - 0,70 m/1,00 m

- Forajul F7, P4 adancime - 0,50 m/1,00 m

- Forajul F9, P5 adancime - 0,50 m/1,00 m

- Forajul F10, P6 adancime - 0,70 m/1,00 m

- Forajul F11, P7 adancime - 0,30 m/1,00 m

- Forajul F12, P8 adancime - 0,70 m/1,00 m

- Forajul F14, P9 adancime - 0,80 m/1,00 m; P10 adancime - 1,20 m/1,40 m

S-a făcut investigarea si evalvarea graficului de poluare a amplasamentului, in  conformitate cu cerintele HG 1408/2007

- Indicatori analizati – Lot 1: pH, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn, Hidrocarburi totale de petrol, As

Valorile determinate in laborator ale probelor de sol prelevate din punctele P1 pana la P10  incadrate in conformitate cu legislatia in viguare Ord. 756/1997, nu depasesc pragurile de alerta (PA) pentru indicatorii de calitate analizati, aceste soluri „folosinta mai puntin sensibila” nu prezinta poluari, riscuri de contaminare ale zonelor studiate.

- Lot 3 – HORNBACH

Evaluarea amplasamentului s-a propus a se investiga astfel:

• 5 probe sol din foraje executate la adancimea de 6 m;

• 3 probe sol din foraje executate la adancimea de 8 m;

• 10 probe sol prelevate manual adancimi (0-10 cm/10 – 20 cm)

Din ivestiigatiile in teren pentru prelevarea probelor s-au constat urmatoarele:

- in forajele executate a fost identificata apa dar nu s-a putut realiza prelevarea acesteia pentru

ca acestea fie erau colapsate fie nivelul apei era foarte mic. S-a reusit prelevarea unei singure

probe de apa (forajul BH14).

Pentru a acoperii suprafata terenului si pentru a realiza o imagine preliminara a gradului de poluare au fost prelevate probe de sol din 8 locatii din care:

1. locatile 6 si 7 au fost amplasate in excavatii existente

2. o proba a fost prelevata din forajul BH20 de la 6 m.

3. celelalte locatii au fost alese astfel incat numarul de probe sa fie distribuit uniform pe suprafata

analizata.

- Indicatori analizati – Lot 3: pH, TOC, Sulfați, As, Cd, Cr total, Cu, Pb, Hg, Ni, Zn, PAH, PCB

In urma prelevarilor de sol si apa in obiectivul Soseaua Andronache – lot 3 s-au constatat

urmatoarele:

• concentratile de metale grele sunt sub valorile normale indicand faptul ca pe amplasament activitatile industriale nu au produs poluare pentru parametrii analizati.

• pH solului este alcalin, in concordanta cu natura substratului argilos si nisipos.

• TOC in apele sursa provin din materia organica naturala in descompunere

• Terenul, conform actelor normative, poate avea orice destinatie, fara restrictii, inclusiv destinatie zona rezidentiala si de agrement (folosinta sensibila a terenurilor) precum si toate utilizarile industriale si comerciale (folosinta mai putin sensibila)

- Depoluarea solului, dupa caz, pe baza concluzilor rapoartelor de investigatie si in functie de dezvoltarea ulterioara a sitului (pentru utillzare sensibila si mai putin sensibila)

c) condiţii prevăzute în avizul de gospodărire a apelor.

Nu este cazul.

Pe toată durata execuţiei obiectivului se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare:

- O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări de Legea nr.256/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G.R. nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificată şi completată de H.G. 352/2005;

- STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate a aerului din zonele protejate;

- Se vor respecta prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

- HG 1209/2004 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere internă destinate maşinilor mobile nerutiere şi măsurile de limitare a emisiei de gaze şi particule provenite de la acestea;

- Ord nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificări şi completări ulterioare;

- STAS 10009/2017 Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- H.G. nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

- Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;

- Normele de salubrizare şi igienizare ale Municipiului Bucureşti aprobate prin HCGMB nr.120/2010;

- OUG nr.92/2021 privind regimul deseurilor;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Legii nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potenţial contaminate;

- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 15/2009.

V. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE CONSULTARE A AUTORITĂȚILOR RESPONSABILE ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI (PARTICIPANTE ÎN COMISIILE DE ANALIZĂ TEHNICĂ)

APM Bucuresti a efectuat următoarele activități:

a) etapa de încadrare

- solicitare punct de vedere membrii CAT cu privire la memoriul de prezentare depus de către titular in data de 19.11.2021;

- consultare autorități în cadrul ședinței CAT din data de 13.01.2022;

- s-a postat pe site-ul APM Bucuresti, anunțul public privind decizia etapei de încadrare, precum şi proiectul decizia etapei de încadrare, în data de 26.01.2022;

b) etapa de definire a domeniului evaluării și de realizare a raportului privind impactul asupra mediului

- s-au transmis membrilor CAT spre consultare, propunerile depuse de titular privind aspectele relevante pentru protecția mediului care trebuie dezvoltate în raportul privind impactul asupra mediului, pentru exprimarea unui punct de vedere în data de 09.02.2022.

- s-a afisat pe site-ul propriu al APM Bucuresti, îndrumarul corespunzator etapei de definire a domeniului, în data de 21.02.2022.

c) etapa de analiză a calității Raportului privind impactul asupra mediului;

- s-au transmis membrilor CAT spre consultare Raportul privind impactul asupra mediului, în data de 25.03.2022;

- s-a afisat pe site-ul APM Bucuresti Raportul privind impactul asupra mediului în data de 30.03.2022;

- s-a afisat pe site-ul APM Bucuresti, anunțul public privind dezbaterea publică, în data de 30.03.2022;

- s-a organizat dezbaterea publică a RIM în data de 03.05.2022;

- consultarea membrilor CAT cu privire la analiza calității RIM in data de 05.05.2022 si luarea deciziei privind emiterea acordului de mediu de către APM Bucuresti;

- s-a afisat pe site-ul APM Bucuresti anuntul public privind luarea deciziei de emitere a acordului de mediu, precum si proiectul acordului de mediu, în data de 16.05.2022.

# VI. Informații cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată:

● când și cum a fost informat publicul, pe etape ale procedurii derulate:

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (APM Bucureşti) a asigurat informarea publicului interesat, accesul liber la informaţie şi participarea publicului la luarea deciziei în procedura de emitere a acordului de mediu.

Documentaţia de susţinere a solicitării a fost accesibilă spre consultare pe toată durata derulării procedurii la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bucureşti.

a) depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu:

- publicare anunţ în cotidianul Național, în data de 09.12.2021;

- afişare anunţ public pe site-ul APM Bucuresti, în data de 13.12.2021;

- afişare anunț la sediul Primăriei în data de 09.12.2021

b) etapa de încadrare:

- publicare anunţ în cotidianul România Liberă, în data de 20.01.2022;

- afişare anunţ public la sediul titularului, în data de 20.01.2022;

- afişare la sediul Primăriei Sector 2, în data de 20.01.2022;

- afişare anunţ public si proiect al deciziei etapei de încadrare pe site-ul APM Bucuresti, în data de 26.01.2022;

c) definirea domeniului evaluării

- afișare îndrumar privind întocmirea Raportului privind impactul asupra mediului pe site-ul APM Bucuresti, în data de 21.02.2022;

- afișarea pe site-ul APM Bucuresti a Raportului privind impactul asupra mediului în data de 25.03.2022;

- dezbaterea publică:

- publicare anunţ în cotidianul România Libera, în data de 29.03.2022;

- afişare anunț la sediul Primăriei Sector 2, în data de 29.03.2022;

- afişare anunţ public pe site-ul APM Bucuresti, în data de 30.03.2022;

Dezbatere publica organizată:

- Sediul APM Bucuresti, în data de 03.05.2022, începând cu orele 15.00.

- decizia de emitere a acordului:

- publicare anunţ în cotidianul România Liberă, în data de 11.05.2022;

- afişare la sediul Primăriei Sector 2, în data de 10.05.2022;

- afişare anunţ public si proiect al acordului de mediu pe site-ul APM Bucuresti, în data de 16.05.2022;

● când și cum a participat publicul interesat la procesul decizional privind proiectul:

Nu au existat propuneri, comentarii sesizări din partea publicului. La dezbaterea publicului nu s-a prezentat niciun reprezentant al publicului.

● cum au fost luate în considerare propunerile/observațiile justificate ale publicului interesat:

Nu a fost public interesat.

● dacă s-au solicitat completări/revizuiri ale raportului privind impactul asupra mediului și dacă acestea au fost puse la dispoziția publicului interesat:

Nu este cazul.

# VII. Concluziile consultărilor transfrontaliere, după caz:

Nu este cazul.

# VIII. Planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate, a periodicității, a parametrilor și a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui factor

Pe perioada de executie a lucrarilor se va elabora planul calitatii prin care se va stabili managementul lucrarilor si se vor propune masuratorilor de control al calitatii.

- Monitorizarea starii tehnice a parcului de utilaje pentru depistarea eventualelor defectiuni

- Verificarea periodica a etanseitatii rezervoarelor si recipientilor de stocare a carburantilor si altor substante/deseuri periculoase, daca este cazul

- Stabilirea de catre contractor unui program de prevenire si combatere a poluarii accidentale: masuri necesar a fi luate, echipe de interventie, dotari si echipamente pentru interventie in caz de poluare accidentala

Regulile generale de management operational sunt aplicabile tuturor presoanelor fizice sau juridicecare vor desfasura activitati pe amplasamentul santierului

Pe perioada de executie a lucrarilor se va elabora planul calitatii prin care se va stabili managementul lucrarilor si se vor propune masuratorilor de control al calitatii.

Plan de monitorizare

| Factor de mediu | Frecventa | Raportarea la limitele legislative |
| --- | --- | --- |
| Apa | La fiecare vidanjare | NORMATIV NTPA-002/2002 din 28 februarie 2002 privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare sau prevederile acordului de preluare ape uzate |
| Aer | Trimestrial | Calculul emisiilor conform Ghidului EMEP/EEA – 1.A.4 Non road mobile machinery, Tier1, EMEP/EEA – 1.A.3.b.i-iv Road transport 2016, Tier 1, EMEP/EEA 2016 – 2.A.5.b Construction and demolition, in baza consumurilor reale inregistrate Pulberi sedimentabile – STAS 12574/1987 Pulberi: TSP, PM10, PM2.5 |
| Sol/subsol | In caz de poluari accidentale | Investigarea detaliata a zonei afectate |
| Zgomot | Trimestrial | SR 10009-2017 |

Documentatia care a stat la baza emiterii acordului de mediu:

- Cerere si Notificare intocmite de beneficiar;

- Memoriu tehnic intocmit de S.C. VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.;

- Raport privind Studiu de impact asupra mediului elaborat de CP MED LABORATORY S.R.L.

- Dovada achitarii tarifelor legale;

- Dovada informarii publicului privind procedura de emitere a acordului de mediu;

- Analize de sol, prelevarea unei singure probe de apă (forajul BH14) efectuate de  CP MED LABORATORY S.R.L.

Planuri:

- MASTERPLAN - plan de situație A.01

- MASTERPLAN - DTOE A.03

- MASTERPLAN – REȚELE EXTERIOARE A.05

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificatele de urbanism:

- CU: 1717/210”C” din 13.11.2020 (lot 1)

- CU: 1755/216"C" din 25.11.2020 (lot 2)

- CU: 1841/226"C" din 14.12.2020 (lot 3)

- CU: 1883/232"C" din 21.12.2020 (lot 4) – eliberate de Primaria Sector 2;

- Avize de amplasament nr. 92105465/07.07.2021, nr. 92105280/30.06.2021 și aviz de principiu nr. 92101826/22.03.2021 emise de S.C. Apa Nova Bucuresti;

- Acord Administrator Drum nr.36655/22.10.2021 emis de Direcția Drumuri – Serviciul Avizare și Urmărire Lucrări Tehnico-Edilitare – Municipiul București – Administrația Străzilor;

Titularul va notifica la APM-Bucureşti finalizarea lucrarilor de executie in scopul efectuarii controlului de specialitate pentru verificarea respectarii prevederilor acordului de mediu, care va face parte integrantă din procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, conform art. 43, alin.3 din Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, prevăzută în Legea nr. 292/2018.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului proiectului.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentului acord de mediu, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acestuia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea sau anularea acestuia, după caz.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul Acord de Mediu conține 37 de pagini și a fost redactat în 3 exemplare originale.

DIRECTOR EXECUTIV,

Dr. Ing. Simona Mihaela ALDEA

Șef serviciu AVIZE, ACORDURI,

AUTORIZATII,

Ing. Elena GARBAN

Întocmit,

Ing. Mihaela DUICĂ